## Slide 1
Vízkémia, biológia (Előkövetelmény: Vízi közművek)
  YCWVÍBIBNF/
    NB00
    NB01
  2025-26 tavaszi félév
Oktató: Herman Károly Ottó

## Slide 2
Vezetékes és vezeték nélküli hálózatok
  BBXVN12BNF/BBVN…
    EA
    GY1/GY2/GY3
    L1/L2/L3
  2025-26 tavaszi félév

## Slide 3
Oktató:
  Bátori Endre György, mérnöktanár
Elérhetőség:
  E-mail:
    batori.endre@uni-obuda.hu 
  OE Moodle 
  Neptun 
  N244 – felújítás alatt 

## Slide 4
Segédeszköz gyakorláshoz:
Cisco Packet Tracer:
  https://www.netacad.com/about-networking-academy/packet-tracer/
  „Sign up for Packet Tracer 101” lehetőség választása után (regisztráció) szabadon használható
  Tele van IoT megoldásokkal is, ami mechatronikai szempontból izgalmas, de nekünk most kevéssé
  A MEI géptermekben az 5.2.0.0068 verzió található (nem kompatibilis a 8.## verziókkal), MKI géptermekben nem tudom, de nekünk idén nem jut gépterem 
  Ez a régi verzió letölthető a moodle kurzusból (idővel…)

## Slide 5
Hálózat célja
Hálózat fogalma
Használati területek
Informatikai folyamatok (5)
  Gyűjtés/tárolás/átalakítás/felhasználás és
  Információ szállítás
    Futár módszer
    Kommunikációs módszer

## Slide 6
Közeg - csatorna
Sebesség
  baud
  bit/sec
Irányultság
  Simplex
  Duplex
    Half duplex
    Full duplex
-> sávszélesség

## Slide 7
Hálózatok csoportosítása:
  Kiterjedés (PAN, LAN, WAN)
  Kapcsolatrendszer (TOPOLÓGIA)
    P2P
    Lánc
    Busz
    Csillag
    Gyűrű, kettős gyűrű
    Fa (kiterjesztett csillag)
    Összetett
    Teljes

## Slide 8
  Kapcsolatrendszer (TOPOLÓGIA)

## Slide 9
W&WL Network 2. rész

## Slide 10
Hálózatok csoportosítása:
  Kiterjedés (PAN, LAN, WAN)
  Kapcsolatrendszer (TOPOLÓGIA)
  Hierarchia (Szerver-kliens)
  Dedikált (egycélú) és konvergált
Összetevők:
  Végberendezések
  Csomópontok
  Vonalak

## Slide 11
A fogadó meghatározása
  Egyszerű esetek:
    P2P (direkt kapcsolat)
    Szórás (Broadcast)
  Címzett esetek
    Egy címzett (Unicast)
    Csoportos címzés (Multicast)
    és egy fura: Anycast

## Slide 12
Címrendszerek
  Fizikai cím (gyártási, nem módosítható)
    Az Ethernetnek köszönhetően tipikusan: MAC (Media Access Control)
  Logikai cím (felhasználói, tervezhető)
    Az Internetnek köszönhetően tipikusan: IP (Internet Protocoll)

## Slide 14
IP v4 összefoglaló
32 bites cím (pontozott decimális írásmód), két részre osztva:
Hálózatazonosító bitek (családnév)+állomásazonosító bitek (keresztév)
Felosztás MASK alapján, pl.: 255.255.255.192 (vagy bitszámmal /26)
Osztályos címek (A=/8, B=/16, C=/24) (kifutott rendszer)
Osztály nélküli címek /0…/30 (aktuális rendszer)
Tartomány legkisebb címe (állomásazonosító csupa 0) : Hálózati cím
Tartomány legnagyobb címe (állomásazonosító csupa 1) : Szórási cím
IP v6 összefoglaló
128 bites cím (8 hexadecimális részben leírva), két részre osztva:
Hálózatazonosító bitek (családnév)+állomásazonosító bitek (keresztév)
Nincs szórás. Helyette csoport, amiben mindenki tag a saját hálózatból
Az IPv4-et kellett volna leváltsa, de 20+ éve csak folyamatban…

## Slide 15
MAC cím összefoglaló
48 bites cím, két részre osztva:
Gyártózatazonosító bitek (családnév)
Egy gyártó több tartományt is vásárolhat
+interfészazonosító bitek (keresztév)
ezt teljes egészében a gyártó menedzseli
Felosztás fixen 24+24 bit
Legnagyobb cím (csupa 1, azaz FF:FF:FF:FF:FF:FF) a Szórási cím
Eredetileg nem módosítható, olcsóbb gyártástechnológia miatt viszont mára ez nem igaz, „klónzható”, hamisítható

## Slide 16
Hálózati szintek kapcsolata I.
Munkaállomások különféle LAN-okba kapcsolva
A kapcsolatot technikailag MAC címek jellemzik
Alkalmazási réteg felől IP cím érkezik
A forgalom lehet helyi, vagy külső
  Helyi szinten nem megyünk ki a LAN-ból, a csomópontok kapcsolók
  Külső forgalom átjárót igényel, csomópontok forgalomirányítók
  Szórási tartomány: a szórást nem továbbítjuk LAN-ok közt
SW
R
SW
SW

## Slide 17
Hálózati szintek kapcsolata II.
IP címet a réteghatáron (L2-L3) átfotdítjuk MAC címre
  ARP protokoll -> ezért késik az első PING válasz
Helyi forgalom esetén a címzett és a saját hálózatazonosító egyforma
  MAC cím segítségével továbbítjuk (IP cím is benne)
  IP cím alapján ellenőrizheti a címzett
Külső forgalom esetén nem egyezik a hálózatazonosító
  Átjáró MAC címére továbbítjuk (IP cím a célé marad!)
  Router az idegen IP alapján továbbítást választ
SW
R
SW
C
F
F
SW

## Slide 18
Döntési folyamat LAN csomópont szinten
Keret érkezik a kapcsolóhoz
Szórás?
  Igen: minden egyéb porton kiküldi (SZÓRÁS)
  Nem:
    Benne van a táblázatban (MAC table)?
      Igen: Arra felé továbbítja (és fiatalítjuk a bejegyzést)
      Nem: minden egyéb porton kiküldi (ELÁRASZTÁS)
Feladót betesszük a táblázatba (Insert vagy Update – „csecsemő”)
„Öregítjük” a táblázat minden bejegyzését
SW
R
SW
F
F
SW
F
C

## Slide 19
Döntési folyamat WAN csomópont szinten
Csomag érkezik az útválasztóhoz
Saját IP-re szól?
  Igen: címzettként kezeli (Válaszol, konfigurálódik stb.)
  Nem:
    Benne van a táblázatban (Irányítótábla)?
      Igen: Arra felé továbbítja
      Nem: Alapértelmezett irányba továbbítja
      Ha nincs ilyen megadva: ELDOBJA
SW
R
SW
SW

## Slide 20
W&WL Network 3. rész

## Slide 21
Kapcsolási problémák - hurok
Szórásos üzenet érkezik a kapcsolóhoz (SW1)
SW1
SW2
F
SW3

## Slide 22
Kapcsolási problémák - hurok
Szórásos üzenet érkezik a kapcsolóhoz (SW1)
Mindenfelé továbbítja
SW1
SW2
SW3

## Slide 23
Kapcsolási problémák - hurok
Szórásos üzenet érkezik a kapcsolóhoz (SW1)
Mindenfelé továbbítja
  Az üzenet elér SW2-höz és SW3-hoz
  Mindketten továbbítják mindenfelé
SW1
SW2
C
SW3

## Slide 24
Kapcsolási problémák - hurok
Szórásos üzenet érkezik a kapcsolóhoz (SW1)
Mindenfelé továbbítja
  Az üzenet elér SW2-höz és SW3-hoz
  Mindketten továbbítják mindenfelé
  Így egymástól is megkapják
  Ismét mindketten továbbítják mindenfelé
SW1
SW2
F
C
SW3

## Slide 25
Kapcsolási problémák - hurok
Szórásos üzenet érkezik a kapcsolóhoz (SW1)
Mindenfelé továbbítja
  Az üzenet elér SW2-höz és SW3-hoz
  Mindketten továbbítják mindenfelé
  Így egymástól is megkapják
  Ismét mindketten továbbítják mindenfelé
      Az üzenetet megkapja SW1 újabb 2 példányban
SW1
SW2
SW3

## Slide 26
Kapcsolási problémák - hurok
Szórásos üzenet érkezik a kapcsolóhoz (SW1)
Mindenfelé továbbítja
  Az üzenet elér SW2-höz és SW3-hoz
  Mindketten továbbítják mindenfelé
  Így egymástól is megkapják
  Ismét mindketten továbbítják mindenfelé
      Az üzenetet megkapja SW1 újabb 2 példányban
      Megint továbbítja…
SW1
SW2
C
SW3

## Slide 27
Közegek
  Fizikai közegfajták
    Elektromos kábel
    Optikai kábel
    Elektromágneses hullám (rádió, fény)
  Protokollok
    Ethernet és WAN
    WiFi és BlueTooth
    IrDA és „futottak még”

## Slide 28
CSILLAPÍTÁS
  A jel energiáját elnyeli a közeg
ZAJ
  Zajforrások
    Távoli
    Közeli
    Párhuzamos (áthallás)
  Jel/Zaj viszony

## Slide 29
Zajvédelem (Elektromos kábel)
  Szimpla ér
  Érpár (távoli zaj ellen)
  Árnyékolás (távoli és közeli zaj ellen)
  Koax (távoli és közeli zaj ellen)
  Csavart érpár (távoli és áthallás ellen)
  Csavart érpár árnyékolással
  Mandala kábel

## Slide 30
Ethernet
Vezető (réz) közeg
  10Mb/s
  100Mb/s (FastEthernet)
  1000Mb/s (GigabitEthernet)
    Borul a szabvány (hatótáv, vagy bekötés)
  10Gb/s (10GEthernet)
    Lényegében használhatatlan
Optikai szál!!

## Slide 31
W&WL Network 4. rész

## Slide 32
Optikai szál
    Nagyobb vivő frekvencia  sávszéleség
    Olcsó közeg, de drága csatlakozók
    Szinte zajmentes megoldás
  MULTI MÓDUSÚ („vastag”)
    Lapos szögű visszaverődések
    Kicsi csillapítás (1~10 km)
    Hullámhossz multiplex (különféle színű vivők)
  MONO MÓDUSÚ („vékony”)
    Visszaverődésmentesen „siklik” benne a fény
    Elhanyagolható csillapítás (100~1000 km)

## Slide 33
Rádióhullám (pl.: WiFi)
  11 Mb/s
  22 Mb/s
  54 Mbps
  300 Mbps
  Half duplex!
  Topológiája lényegében BUSZ
  (osztozás a névleges sávszélességen)
  Vivő jel kb. 2,4 GHz (majd 5 GHz)

## Slide 34
Fény (pl.: LiFi)
  Infrastruktúra: LED-es világítás
    Nagy tempó nem érhető el (drótok)
  Laboratóriumi teljesítmélny 220+ Gbps
    Kereskedelmi forgalomban 20-50 Mbps
    Kísérleti irodaházban ~100 Mbps
  Simplex broadcast hálózat 
    Akár közvilágításon keresztül
  Duplexitáshoz vissza irány?

## Slide 35
IP – Internet Protocoll
  Kapcsolatmentes (csomagkapcsolt)
  Minden csomag számára önálló út
  TCP
    Párbeszéd alapú
    Tranzakciós jelleg
  UDP
    Unidirectional – nincs nyugtázás
    Stream jelleg

## Slide 36
DHCP
  Statikus állomás-beállítás helyett
  Automatizált
    Mobilitást támogatja
    Új beállítás gyors konvergenciája
    Támadható!!
DNS
  Címkonverzió „emberi” – gépi
    Ez is támadható!!

## Slide 37
5. rész

## Slide 38
Irányító protokollok
  Statikus konfigurálás helyett
  Szomszédok tanulnak egymástól
    Többféle adat között prioritás
  IGP
    RIP (RIP v2) (pletykafészek )
    OSPF (nyílt)
    EIGRP (CISCO)
  EGP – BGP („AS number” alapján irányít)

## Slide 39
ICMP
  PING <host>
    Kapcsolat megléte
    Mindkét irányt egyszerre vizsgálja
    Oda-vissza útidő
  TRACEROUTE <host> (Tracert)
    Kapcsolat csomópontjait térképezi
    TTL segítségével limitáljuk az ugrásokat

## Slide 40
ICMP tipusok
0 Echo Reply
3 Destination Unreachable
4 Source Quench
5 Redirect
8 Echo
11 Time Exceeded
12 Parameter Problem
13 Timestamp
14 Timestamp Reply
15 Information Request
16 Information Reply

## Slide 41
Domain név rendszer 1.
  NIC – TLD nyilvántartója
  Regisztrátorok
  Limitált karakterek (a..z _ 0..9 -)
  Speciális kódolás ékezetekhez
  Prioritásos név
    Város, cég, védjegy stb.
  Várólistás név
    2 hét várakozás, prioritás beelőzi
  Tiltott név
    Megbotránkoztató, aránytalan előny

## Slide 42
Domain név rendszer 2.
  Regisztrációs díj
    NIC és regisztrátor megosztják
  Fenntartási díj
    Éves (reg)díj
    Zónakarbantartás
    NS1 és NS2 szolgáltatások
  Regisztráció előtt meg kell legyen a zóna és az NS-ek!! NIC ellenőrzi.

## Slide 43
DHCP hamisítás, újabb védelem
  Legtöbb módszer csak észleli
    Riasztást tud küldeni
    Beavatkozni nem képes
  Kapcsolók új szolgáltatása
    DHCP snooping
    Blokkolja a DHCP válaszokat
    Csak megbízható portról továbbít

## Slide 44
Takarékosságból új technológia:
VLAN (Virtuális LAN)
  Két független fizikai hálózat
    Biztonságos
    Rosszul skálázható
  Egy fizikai, több logikai hálózat
    Költségtakarékos
    Jobban skálázható
    Költséges

## Slide 45
VLAN (Virtuális LAN)
  Kapcsoló portjait VLAN-hoz rendeljük
  Azonos VLAN egy virtuális kapcsoló
  Nincs átjárás 2 VLAN között
  Gerincvonal (TRUNK) hozható létre
    2 vagy több VLAN közös vonalon
    Logikailag több virtuális vezeték
  Külön VLAN külön alhálózat és címtér
  Forgalomirányítóval összekapcsolhatók